Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки

Выполнение в 2023 году работ по изготовлению протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве, проживающего на территории Пермского края.

(125-ФЗ от 24.07.1998).

.

| № п/п | Наименование ПОИ Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, гарантийному сроку |
| --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая, покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические, гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 1 (одна), постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичных термопластов (для скелетированной гильзы), без чехла полимерного, крепление протеза бедра вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 125 кг. Коленный модуль с микропроцессорным управлением, гидравлический. Автоматически за счет микропроцессора подстраивается под необходимую скорость ходьбы. Время реакции микропроцессора не более 10 Мс. Внешний источник энергии – съемный перезаряжаемый литиевый аккумулятор. Возможность замены аккумулятора самостоятельно пользователем, непосредственно в протезе, при ходьбе. Наличие класса защиты не ниже IP 67. Смещенный центр тяжести. Запасной аккумулятор, зарядное устройство и зарядное устройство для аккумулятора с автомобильным адаптером, насос для регулировки давления в пневмокамере в комплекте. Возможность смены обтекателя. Стопа с высоким уровнем энергосбережения, адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортивными упражнениями. Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства. Тип протеза по назначению: постоянный. |
| Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам. Протез бедра с микропроцессорным управлением должен соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Выполнение работ по изготовлению для застрахованного лица получившего повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с застрахованным лицом получившим повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (осмотр врача, снятие слепков, замер, подбор и выбор конструкции протезно-ортопедических изделий), имеющим нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений его жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов. Приемная или постоянная гильза протеза изготавливается по индивидуальному параметру застрахованного лица получившего повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности. Функциональные узлы протеза выполняют заданные функции и имеют конструктивно-технологическую завершенность. Протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части. В комплект протеза входит чехол полимерный. Работы по обеспечению застрахованного лица получившего повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезом бедра модульным с микропроцессорным управлением следует считать выполненными, если у него созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением для застрахованного лица получившего повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Выполнение работ по изготовлению протеза должно осуществляться участником закупки лично. Участник закупки должен иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности по травматологии и ортопедии (с местом осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Перми) (п. 46. ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. "О лицензировании отдельных видов деятельности", Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации № 852 от 01.06.2021 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "СКОЛКОВО")). Требования к гарантийному сроку На протез бедра модульный с микропроцессорным управлением устанавливается гарантийный срок, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделия (результата работ). Гарантийный срок выполненных работ на изготовленный протез нижней конечности должен составлять: на коленный модуль и стопу – не менее гарантийного срока, установленного производителем, на остальные комплектующие протеза – 12 (Двенадцать) месяцев со дня выдачи готового изделия застрахованному лицу. |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми.

Срок выполнения работ; в течение 30 (Тридцати) дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика.

Срок службы изготовленного протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением должен составлять не менее 2 (Двух) лет (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями").

Срок действия государственного контракта по 25.12.2023 года.