ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Справочно:

Описание объекта закупки,  прилагаемое к извещению  о проведении  электронного конкурса, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Электронный конкурс по тексту настоящего описания объекта закупки, может быть поименован так же как  Конкурс или закупка.

По тексту настоящего  документа:

Протезы верхних конечностей  далее   поименованы,  так же  как ПОИ или Изделие.

Инвалиды и отдельные категории граждан из числа ветеранов поименованы, так же как Получатели или Инвалиды.

Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2023 году.

| № п/п | Наименование ПОИ | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Изделий | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез плеча косметический (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-01-04) | Протез плеча косметический, предназначен для восполнения утраченных эстетических параметров на уровне плеча. Протез состоит из гильзы плеча, гильзы предплечья, комплекта шин, косметической кисти из силикона. Приемные гильзы индивидуального изготовления по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол или листового термопласта. Крепление индивидуальное: ремни с пряжками, или лента-липучка, или блочки со шнурком, или кожаная манжета. | штука |
| 2 | Протез предплечья косметический (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-01-03) | Протез предплечья косметический, предназначен для восполнения утраченных эстетических параметров на уровне предплечья. Протез состоит из гильзы предплечья, косметической кисти из силикона. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол или листового термопласта. Крепление индивидуальное: ремни с пряжками, или лента-липучка, или блочки со шнурком, или кожаная манжета. | штука |
| 3 | Протез плеча рабочий (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-02-03) | Протез плеча рабочий. Приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одинарная. Материал приемной гильзы: кожа (юфть шорно-седельная), или листовой термопласт, или литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Локоть-предплечье пассивный со ступенчатой фиксацией. Адаптер для присоединения рабочих насадок, с цилиндрическим хвостиком 10 мм. Крепление индивидуальное: за счёт формы приёмной гильзы, или ремни с пряжками, или лента-липучка, или блочки со шнурком, или кожаная манжета. Комплект рабочих насадок (не более трёх). | штука |
| 4 | Протез предплечья активный (тяговый) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-03-02) | Протез предплечья активный. Кисть пластмассовая с гибкой тягой, корпусная, с пружинным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией пальцев. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одинарная. Материал приемной гильзы: листовой термопласт или литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Косметическая оболочка из силикона, без покрытия. Крепление индивидуальное: за счёт формы приёмной гильзы, или ремни с пряжками, или лента-липучка, или блочки со шнурком, или кожаная манжета. | штука |
| 5 | Протез плеча активный (тяговый) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-03-03) | Протез плеча активный. Отсутствует дополнительное РСУ. Кисть пластмассовая с жёсткой тягой, корпусная, с активным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией пальцев. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Косметическая оболочка из силикона, без покрытия. Локоть-предплечье активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одинарная. Материал приемной гильзы: листовой термопласт или литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Крепление индивидуальное: за счёт формы приёмной гильзы, или ремни с пряжками, или лента-липучка, или блочки со шнурком, или кожаная манжета. | штука |
| 6 | Протез предплечья активный (тяговый) (Наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-03-02 | Протез должен быть предназначен для компенсации врождённых и ампутационных дефектов предплечья, при сохранении локтевого сустава. Протез состоит из модуля кисти, ладонной крышки, механизма ротации кисти, предплечья, полугильзы, пальцев, манжеты, колка и приемной гильзы. Предплечье и арка изготавливаются по технологиям трехмерной печати индивидуально под пользователя. Остальные элементы имеют стандартные типоразмеры. Схват осуществляется за счёт движений в локтевом суставе, посредством связующих нитей. Кисть закрывается с помощью натяжения тяг и открывается самостоятельно при отпускании за счет пружин. Протез имеет пассивную ротацию кисти в лучезапястном суставе. Гильза изготавливается по слепку, путем ламинирования из термолина или из низкотемпературного пластика непосредственно на культе пациента. Материал постоянной приемной индивидуальной составной гильзы: термолин или низкотемпературный пластик, или силикон. Материал модуля кисти: полиамид. Материал наконечников пальцев: силикон. | штука |
| 7 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (Наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-03-01) | Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти, при сохранении лучезапястного сустава. Протез состоит из кисти, предплечья, пальцев, манжеты, колка и приемной гильзы. Кисть и арка изготавливаются по технологиям трехмерной печати индивидуально под пользователя. Остальные элементы имеют стандартные типоразмеры. Функция схвата осуществляется за счет движений в лучезапястном суставе, посредством связующих тяговых нитей. Кисть закрывается с помощью натяжения тяг и открывается самостоятельно при отпускании за счет пружин. Гильза изготавливается по слепку, путем ламинирования из термолина или из низкотемпературного пластика непосредственно по культе. Материал модуля кисти: полиамид. Материал постоянной приемной индивидуальной составной гильзы: термолин или низкотемпературный пластик, или силикон. Материал наконечников пальцев: силикон. | штука |

Объем, подлежащих выполнению работ,  определить невозможно.

Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок Заказчика.

Заказчик направляет Исполнителю Реестр получателей ПОИ. Так же, Заказчик выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и представленного Исполнителю Получателем ПОИ направления, Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом настоящей закупки  в порядке и в сроки, установленные требованиями к настоящей закупке.

Работы выполняются Исполнителем по цене единицы работы, которая будет определена по результатам проведенного конкурса.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству, к результатам работ

Протезы верхних конечностей должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.4.4.1,п.5.1,п.5.2). Протез плеча косметический; протез предплечья косметический; протез предплечья активный (тяговый), протез плеча активный (тяговый), протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти соответствуют ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (п.5.2.5., 5.3.2., п.5.3.6., п.5.3.7., п. 5.4.2., п. 5.4.3., п.5.5.6., п.5.5.7., п. 5.6.6).

Исполнитель должен изготавливать ПОИ, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование ПОИ не должно причинять вред имуществу инвалида при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления ПОИ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующей на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- ПОИ не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению

Маркировка и упаковка протезов плеча косметического; протезов предплечья косметического; протезов предплечья активного (тягового); протезов плеча активного (тягового), протезов кисти активного (тягового), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (п.5.8).

Маркировка и упаковка протезов плеча рабочего должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (13.2, п. 14).

Транспортировка ПОИ должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (п.12.1).

Хранение ПОИ должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (п.12.2).

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы. Производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ:

- для протеза предплечья косметического - 2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год);

-для протеза плеча косметического - 2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год);

- для протеза плеча рабочего - 2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год);

- для протеза предплечья активного (тягового) - 2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год);

- для протеза плеча активного (тягового) - 2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год);

- для протеза кисти активного (тягового), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти - 2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год).

Функциональные и качественные характеристики протезов верхних конечностей  должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом протезно-ортопедического изделия, который составляет с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ:

- для протеза предплечья косметического - не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов- не менее 1 (одного) года),

- для протеза плеча косметического - не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов- не менее 1 (одного) года),

- для протеза плеча рабочего - не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов- не менее 1 (одного) года),

- для протеза плеча активного (тягового) - не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов- не менее 1 (одного) года),

- для протеза предплечья активного (тягового) - не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов- не менее 1 (одного) года),

- для протеза кисти активного (тягового), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти - не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов - не менее 1 (одного) года).

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 дней с момента обращения Инвалидов к Исполнителю.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению в 2023 году Инвалидов протезами верхних конечностей (далее так же – ПОИ) производится по направлениям Заказчика, выданным в 2023 году Инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом ПОИ выдаются по месту нахождения пункта  выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите  или  по месту нахождения пунктов  выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан не позднее 01 января 2023 года организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида по месту жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом  по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалидам право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по месту нахождения  пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или  по месту нахождения пунктов  выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и  времени  примерки, доставки изделия. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения изделий. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами  по вопросам получения изделий.

- фиксировать факт отказа получателя  от получения ПОИ.

Срок выполнения работ: С 01.01.2023 года по 31.08.2023 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня со дня получения Исполнителем Направления от Получателя.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Получателями, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Получателями зафиксировать в журнале телефонных разговоров.

Заказчик устанавливает 2 этапа исполнения контракта:

| Номер этапа исполнения контракта | Дата начала этапа исполнения контракта /дата окончания этапа исполнения контракта | Максимальное значение цены этапа исполнения контракта, рублях |
| --- | --- | --- |
| 1 этап | 01.01.2023г. / 15.09.2023г. | 446 742,33 |
| 2 этап | 01.03.2023 / 30.09.2023г. | 1 053 257,67 |
| ИТОГО | 1 500 000,00 |

Справочно: Заказчиком установлено, что Протезы верхних конечностей должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.4.4.1,п.5.1,п.5.2). Протез плеча косметический; протез предплечья косметический; протез предплечья активный (тяговый), протез плеча активный (тяговый), протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти соответствуют ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (п.5.2.5., 5.3.2., п.5.3.6., п.5.3.7., п. 5.4.2., п. 5.4.3., п.5.5.6., п.5.5.7., п. 5.6.6). Однако, данные документы не определяют конкретные показатели и характеристики выполняемых работ. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установил показатели, позволяющие определить соответствие выполняемых работ требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик аналогичных выполняемых работ, имеющихся на рынке Российской Федерации и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основе предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.