Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): выполнение работ по изготовлению и обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами верхних конечностей.

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Изделия по классификации; модель артикул) (при наличии) | Наименование Изделия по КТРУ/ код КТРУ/ ОКПД2/ КОЗ | Функциональные и технические характеристики Изделий | Объем выполненных работ, шт. | Гарантия на выполнен ные работы с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протез предплечья косметический Код ТСР [8-01-03] | 03.29.08.01.03 32.50.22.121 32.50.22.129-00000017 (протез лучевой кости) | Выполнение работ по обеспечению протезом предплечья функционально-косметическим (косметический), система управления должна быть сохранившейся рукой или противоупором, кисть должна быть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой, функция ротации должна быть реализована в составе модуля кисти. Приспособления отсутствуют, оболочка косметическая отсутствует. Приемная гильза индивидуальная должна изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида: одинарная или составная. Материал приемной гильзы должен быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы должен быть из листового полиэтилен высокого давления. Крепление должно быть индивидуальное за счет формы приемной гильзы, посредством подмышечной петли. Чехлы хлопчатобумажные не менее 4 шт. – наличие обязательно. | 3 | не менее 12 месяцев |
| 2 | Протез предплечья рабочий Код ТСР [8-02-02] | 03.29.08.02.02 32.50.22.121 КТРУ 32.50.22.129-00000017 (протез лучевой кости) | Выполнение работ по обеспечению протезом предплечья рабочим, система управления должна быть сохранившейся рукой или противоупором, дополнительное регулировочное соединительное устройство (далее РСУ) отсутствует, оболочка косметическая отсутствует. Приемная гильза должна быть индивидуальная должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи инвалида, одинарная. Материал приемной гильзы должен быть из листового полиэтилена высокого давления, комплект металлических шин должен быть с приемником для рабочих насадок. Крепление должно быть индивидуальным за счет формы приемной гильзы, посредством подмышечной петли. Комплект рабочих насадок на выбор получателя, но не менее 3-х. Чехлы хлопчатобумажные не менее 4 шт. – наличие обязательно. | 1 | не менее 12 месяцев |
| 3 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти Код ТСР [8-01-02] | 03.29.08.01.02 32.50.22.121 КТРУ 32.50.22.190-00005051 (протез части кисти руки) | Выполнение работ по обеспечению протезом кисти косметическим при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев. Кисть косметическая должна быть силиконовой, с нейлоновой армирующей сеткой. Дополнительное РСУ отсутствует, приспособления отсутствуют, оболочка косметическая отсутствует. Крепление должно быть индивидуальным. Чехол хлопчатобумажный – наличие обязательно. | 2 | не менее 3 месяцев |
| 4 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический Код ТСР [8-05-02] | 03.29.08.05.02 32.50.22.121 32.50.23.000-00001804 Протез при вычленении плечевого сустава, без электропитания) | Выполнение работ по обеспечению протезом после вычленения плеча функционально-косметическим. Протез должен быть предназначен для восполнения косметического дефекта. Протез должен состоять из наплечника по слепку, комплекта узлов для протеза после вычленения плеча функционально- косметического. Плечевой шарнир должен быть оснащен механическим замком и обеспечивать возможность свободного качания в диапазоне не менее 240 градусов, возможность замыкания в не менее чем 25 позициях, должна быть возможность отведения, регулировка тугоподвижности отведения, управление приводом механического замка должно быть специальным переключателем с нажатием рукой, узел локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивного со ступенчатой фиксацией, с пассивной регулируемой ротацией плеча и предплечья, узла запястья, пассивной искусственной кисти с косметической оболочкой из поливинилхлорида или силикона. Узлы протеза должны быть покрыты мягкой поролоновой косметикой и обтянуты нейлоновым рукавом. Приемная пробная гильза должна быть по слепку из листового термопласта. Постоянная гильза должна быть из слоистого пластика с применением композитных материалов и литьевых смол. Крепление должно быть индивидуальным. | 1 | не менее 12 месяцев |
| ИТОГО: | 7 | х |

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ, к качеству и безопасности Изделий, их сроку службы и гарантийному сроку: выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями должно осуществляться (при наличии) у Подрядчика следующих документов:

- деклараций о соответствии продукции в системе сертификации;

- сертификатов соответствий;

- протоколов токсикологических испытаний материалов, контактирующих с телом человека на их биологическую безопасность,

- протоколов технических испытаний изделия на безопасность эксплуатации и соответствие требованиям ГОСТов, ТУ.

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления изделий должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Изделия должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями должны отвечать требованиям: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ ISO 10993-1-2021. «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 58267-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы наружные верхних конечностей. Термины и определения. Классификация", ГОСТ Р 52114-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний", ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства протезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических выделений (пота) металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Требования к результатам работ: работы по обеспечению Получателей Изделиями следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена двигательная функция конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению протезами верхних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к гарантийному сроку выполняемых работ: определяются с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия, если в период гарантийного срока будет выявлено, что Изделие не соответствует требованиям контракта, Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика или Получателя отремонтировать, или заменить Изделие Изделием, соответствующим требованиям контракта без дополнительных затрат со стороны Заказчика или Получателя.

Изделия должны иметь установленный Подрядчиком срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Изделиями, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Порядок обеспечения:

- размер обеспечения исполнения государственного контракта составляет 5 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта.

Порядок оплаты выполненных работ:

оплата за фактически выполненные работы осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания комиссией Заказчика и утверждения Заказчиком Акта выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

Цена формируется с учетом всех обязательств по исполнению контракта (с учетом всех расходов, сборов и обязательных платежей и т. д.).

Порядок и условия выполнения работ:

- выполнение работ по изготовлению и обеспечению застрахованных лиц Изделиями не более 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения Получателя к Подрядчику;

- работы выполняются по адресу Подрядчика;

- выдача изготовленного Изделия Получателю осуществляется Подрядчиком в пункте, организованном Подрядчиком в г. Благовещенске Амурской области, при непосредственном обращении Получателя и после обучения пользованию Изделием.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Подрядчика. Прием заказов, снятие мерок (примерка, индивидуальная подгонка (доработка) (при необходимости), а также выдача изготовленных Изделий осуществляется Подрядчиком в пункте, организованном Подрядчиком в городе Благовещенске Амурской области Российской Федерации.

К пункту приема заказов, снятия мерок и выдачи готовых Изделий должен быть беспрепятственный доступ (наличие пандусов приспособленных, в том числе для инвалидов колясочников).

Срок выполнения работ: выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями производится Подрядчиком в срок не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения Получателя к Подрядчику в период со дня заключения контракта, но не ранее чем с 15.01.2023 по 12.12.2023 года включительно.

Гарантия на выполненные работы: с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия.

Заказчик устанавливает два этапа исполнения контракта.

- первый этап с момента заключения контракта по 27.10.2023 года;

- второй этап с 01.09.2023 года по 29.12.2023 года