Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки

Поставка в 2024 году электронных стационарных видеоувеличителей. Количество - 13 штук.

- Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Электронные стационарные видеоувеличители  имеют преимущества перед традиционными оптическими изделиями  посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя вывод на экран увеличенного изображения, инверсии цвета (светлые буквы на темном фоне лучше различимы). Электронный стационарный видеоувеличитель имеет регулировку яркости и контрастности изображения; режим стоп-кадр; световую указку, позволяющую отметить на объекте центр отображенной на экране области; встроенную подсветку, обеспечивающую независимость работы от внешнего освещения. Все элементы управления устройством имеют крупный размер и контрастную окраску. В комплект электронного стационарного видеоувеличителя входит: электронный стационарный видеоувеличитель; руководство по эксплуатации на русском языке; телевизионный дисплей (в комплекте); паспорт изделия; упаковочная коробка. Каждый электронный стационарный видеоувеличитель упакован в индивидуальную транспортную тару с внутренней влагонепроницаемой бумагой. Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Cпециальные устройства для оптической коррекции слабовидения отвечают требованиям ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 51075-2017 Электронные стационарные видеоувеличители отвечают требованиям безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004\2011, ТР ТС 020\2011. Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт электронных стационарных видеоувеличителей во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта электронного стационарного видеоувеличителя или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении инвалидов электронными стационарными видеоувеличителями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Гарантийный срок - составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 13-01-03 | Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 26.40.33.190 / Видеоувеличитель 28.99.39.190-00000283 | Электронный стационарный видеоувеличитель | Наличие экрана | да |  | 13 |
|  |  |  |  | Размер диагонали экрана |  | ≥ 20 и < 24 дюйма (1 дюйм = 25,4 мм) |  |
|  |  |  |  | Минимальный уровень увеличения |  | ≤ 4 |  |
|  |  |  |  | Максимальный уровень увеличения, крат |  | ≥ 70 |  |
|  |  |  |  | Количество цветовых режмов |  | ≥ 20 штук |  |
|  |  |  |  | Частота обновления изображения |  | ≥ 50 кадров в секунду |  |
|  |  |  |  | Тип | стационарный |  |  |
|  |  |  |  | Наличие подсветки | да |  |  |
|  |  |  |  | Наличие встроенного координатного столика | да |  |  |
|  |  |  |  | Возможность регулировки | положение координатного столика в горизонтальной плоскости |  |  |
|  |  |  |  |  | яркость изображения |  |  |
|  |  |  |  | Наличие дополнительных функций | стоп кадр |  |  |
|  |  |  |  | Вес |  | ≤ 20 килограмм |  |
|  | Дополнительные характеристики |
|  |  |  |  | Габаритные размеры передвижного столика (длина х ширина) |  | Не менее 410 х 400 (мм) |  |
|  |  |  |  | Диапазон перемещения столика |  | вперед/назад не менее 260 (мм) вправо/влево не менее 400 (мм) |  |
|  |  |  |  | Наличие световой указки | да |  |  |
|  |  |  |  | Возможность регулировки | положение экрана |  |  |
|  |  |  |  |  | цветовая комбинация «текст/фон» |  |  |
|  |  |  |  | Наличие паспорта изделия | да |  |  |
|  |  |  |  | Наличие упаковочной коробки | да |  |  |
|  |  |  |  | Наличие руководства по эксплуатации на русском языке | да |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 13 |

*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания Получателей.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты передачи Реестра Получателей Товара, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – по 30.09.2024 года включительно.