Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий для льготной категории граждан (протезы нижних конечностей)

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза из листового термопластичного пластика). Материал индивидуальной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами и пояса) Регулировочно-соединительные устройства и втулка юстировочная на нагрузку в зависимости от веса инвалида (120 +/-5 кг). Стопа представляет систему пружин: пяточная пружинная система, система пружин в переднем отделе стопы и опорная пружинная система. В комплект входят два пяточных клина, оболочка стопы с соединительной крышкой и защитный носок. Косметическая облицовка –пенополиуретановая, покрытие перлоновые гольфы. Тип протеза постоянный. | 1 |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильзы из листового термопластичного пластика). Материал индивидуальной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление за счет наколенника. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса инвалида (125 +/-5 кг) – модуль несущий и гильзовый РСУ. Стопа для пациентов с длинной культей и представляет единую взаимосвязанную систему из гибких композиционных материалов на основе карбонового волокна и опорной пружины из высокопрочного полимера, в комплект стопы входит косметическая оболочка и защитный носок. Тип протеза: постоянный. Косметическая облицовка –пенополиуретановая, покрытие перлоновые гольфы. Тип протеза постоянный. | 1 |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы из листового термопластичного пластика). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление, с использованием вакуумного клапана. Тип регулировочно-соединительных устройств в зависимости от веса инвалида. Стопа состоит: - пяточного элемента – который служит для сжатия С- пружины при наступании, обеспечивая мягкую амортизацию и быстрый контакт с поверхностью; - карбоновой С-пружины – которая обеспечивает комфортное наступание на пятку и контролируемое плантарное сгибание благодаря сжатию, взаимодействуя с контрольным кольцом и базовой пружиной; - карбоновой базовой пружины - которая накапливает энергию, которая высвобождается при переходе в фазу переноса. Косметическая облицовка мягкая пенополиэтиленовая, перлоновые гольфы косметические. Тип протеза постоянный. | 1 |
| ИТОГО: | 3 |

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей (далее - изделие) предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны соответствовать требованиям:

- «ГОСТ Р 53869-2021 Протезы нижних конечностей. Технические требования»;

- «ГОСТ Р 51191-2019 Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Протезы соответствуют третьему-четвертому уровню двигательной активности инвалида.

На момент приемки выполненных работ должен быть подтверждающий документ о соответствии готового изделия (протеза) установленному уровню двигательной активности инвалида. Подтверждающим документом о соответствии готового изделия (протеза) установленному уровню двигательной активности инвалида, является официальный документ, отражающий в содержании установленный уровень активности, подписанный уполномоченным лицом.

Гарантийный срок устанавливается не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Место выполнения работ: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание инвалида выездными бригадами на дому.

Порядок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.