Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2022 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 43 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | высота 22см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 36 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Ремень для пятки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 2 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 20 см |  |  |
|  |  |  | Подножка | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 35 см |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Ремень для пятки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 3 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 30см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 25см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 10см |  |  |
|  |  |  | Подножка | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 22 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по углу наклона |  |  |
|  |  |  |  | С регулируемой опорой стопы |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 4 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 12 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 17см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 5 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 12 см |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 6 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 20см |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 36см |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 7 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 27 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 24 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 16см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 25см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 8 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 35 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 35см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ногами | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 9 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 24 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 19 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 30 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Ремень для пятки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 10 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 36 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 31 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | С регулируемой опорой стопы |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 11 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 34 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 37 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 20см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 37 см |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Ремень для пятки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 12 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 22 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 25 см |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 13 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 14см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | С регулируемой опорой стопы |  |  |
|  |  |  |  | Высота 20 см |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Ремень для пятки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 14 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 30см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 25см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 10см |  |  |
|  |  |  | Подножка | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 22 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по углу наклона |  |  |
|  |  |  |  | С регулируемой опорой стопы |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 15 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 31 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 19см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | С регулируемой опорой стопы |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 28 см |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 16 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 12 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 17см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 17 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 27 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 20 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 18 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 12 см |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 19 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 18 см |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 20 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 20см |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 36см |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 21 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 29 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 16см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 25см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 22 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 24 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 19 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 30 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Ремень для пятки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 23 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | Жесткая |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | Жесткое |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 20 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Наличие |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 24 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 38 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Наличие |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 25 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 26 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 26 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | Откидная, с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 16 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  |  | С регулируемой опорой стопы |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Фиксация головы | Наличие | Подголовник или боковые упоры |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Предохранительный пояс | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 26 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 25см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 27 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 36 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 36 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 16 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 38 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Ремень для пятки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 28 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 24 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 21 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 17 см |  |  |
|  |  |  |  | С регулируемой опорой стопы |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 29 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 37 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 20 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 32 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 30 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 37 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Наличие |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| ИТОГО: | 30 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет на кресло-коляску с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочной - 4года,  комнатной – 6 лет.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».

Кресла-коляски должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части кресел-колясок, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Кресла-коляски должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать ядовитых (токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресел-колясок при его нормальной эксплуатации.

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности кресел-колясок должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов.

Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

Элементы мягкой обивки кресел-колясок должны быть устойчивы к возгоранию от тлеющей сигареты или горящей спички в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования» все регулируемые размеры кресла-коляски, как можно ближе должны быть установлены к контрольным значениям настройки согласно табл.1, п.7.3.2. Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися  и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко и без заеданий.

Документация, предоставляемая изготовителем кресел-колясок, согласно п.7 ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» должна быть выполнена на официальном языке страны, в которую экспортируется кресла-коляски, и должна включать:

а) паспорт кресла-коляски;

б) описание отличий данной модификации (при наличии);

в) описание особенностей применения кресла-коляски (например, максимальная масса пользователя  кресла-коляски);

г) информацию, которая необходима для сервисного обслуживания и ремонта кресла-коляски и для замены деталей;

д) инструкцию для пользователя на русском языке.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Согласно п.8 ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» на  каждую кресло-коляску должна быть нанесена  маркировка,  содержащая:

- наименование и  адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя;

На шинах колес кресла-коляски должна быть нанесена маркировка с обозначением их размера.

Упаковка кресла-коляски должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортировки до места назначения.

Транспортирование кресла-коляски осуществляется крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 апреля 2022 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место поставки Товара: Челябинская область.

Предоставить Получателям в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами