Приложение № 1 к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Предмет контракта: «Выполнение работ по обеспечению в 2023 году детей-инвалидов протезно-ортопедическими изделиями (протезы верхних конечностей)»

Объем выполняемых работ: 7 шт.

Место выполнения работ: г. Воронеж, Воронежская область

Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня получения Исполнителем от Заказчика информации о Получателе изделия, которому выдано направление на обеспечение протезно-ортопедическим изделием, но не позднее 20.09.2023.

Условия выполнения работ:

- выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (Получателей) должно осуществляться при наличии направления, выданного Заказчиком;

- при необходимости прием заказа на изготовление протезно-ортопедического изделия, примерка и доставка готового изделия должно осуществляться с выездом представителей Исполнителя по месту жительства Получателя за счет Исполнителя;

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изготовленного изделия Получателю.

При согласовании способа, места и времени приема заказа, примерки и доставки готового изделия Получателю Исполнитель должен обеспечить:

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с Получателем по вопросам обеспечения протезно-ортопедическим изделием;

- информирование Получателя о дате, времени и месте выдачи;

- информирование Заказчика не позднее дня, следующего за датой выдачи изделия о невозможности предоставления протезно-ортопедического изделия Получателю, либо об отказе от получения;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалида, в случае выбора им способа получения протезно-ортопедического изделия по месту нахождения пункта выдачи.

В случае выдачи изделий Получателям в пунктах выдачи, данные пункты должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. С целью контроля обеспечения Исполнитель должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику фотоотчет или видеоотчет передачи протезно-ортопедического изделия Получателю.

Для связи с пунктом выдачи должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей изделия Получателю Исполнитель должен предоставить протезно-ортопедическое изделие Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения проверки изделия Заказчика.

Перед подписанием Акта проверки выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения пункта выдачи протезно-ортопедического изделия.

Доставка протезно-ортопедического изделия Получателю осуществляется после подписания Акта проверки выполненных работ.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению протезно-ортопедического изделия:

Приемная гильза и крепление протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием. Материалы приемной гильзы, контактирующей с телом человека, должны быть разрешены к применению в Российской Федерации.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протез конечности должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к результатам работ:

Работы по обеспечению Получателя протезом считаются эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации и благоприятного течения болезни.

Протез должен плотно охватывать сегмент конечности, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращения конечности. Должен допускать свободное надевание на пораженную конечность.

Работы по обеспечению получателя протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к качеству работ, гарантия качества и к сроку предоставления гарантий качества:

Изделие не должно иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате использования в обычных условиях.

Использование изделия не должно создавать угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Использование изделия не должно причинять вред имуществу пользователя при его эксплуатации.

Минимальный гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять не менее 12 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделий бесплатно.

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение протеза на верхнюю конечность должно осуществляться в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

| Наименование | Описание технических и функциональных характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. (8-03-01) Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 1. Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти предназначен для частичной компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти при полном или частичном отсутствии пальцев. Протез должен состоять из: модуля кисти с пальцами; модуля предплечья с закрепленной манжетой (на больших размерах протезов должно использоваться 2 манжеты); арки соединяющей между собой модуль кисти и модуль предплечья; тросов, натянутых от пальцев к предплечью протеза; культеприемной гильзы. Пластиковый корпус кисти и арка протеза должны изготавливаться индивидуально методом 3D-печати в соответствии с размерами культи и здоровой руки (при наличии) получателя, с учетом особенности травмы получателя для максимального удобства и функционирования протеза. Гильза должна быть изготовлена индивидуально по гипсовому слепку культи из термолина. Остальные элементы протеза имеют стандартные типоразмеры (не менее 4 типоразмеров). Управление протезом должно осуществляется за счет натянутых тросов от пальцев к предплечью протеза. Положение пальцев протеза должно регулироваться движением культи в лучезапястном суставе, которое вызывает натяжение / ослабление тросов. Протез должен быть с индивидуальной настройкой натяжения тросов для учета индивидуальной амплитуды движений культи в лучезапястном суставе совместно с протезом, настройкой степени раскрытия и смыкания протеза, а также отзывчивости протеза к движению культи в запястье. Ладонь и кончики пальцев должны быть оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. | 1 |
| 2. (8-03-02) Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный (тяговый). Протез предплечья активный (тяговый) должен быть предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья, при сохранении локтевого сустава. Смыкание и раскрытие искусственных пальцев должно обеспечивать захват предметов различного размера и формы. Управление протезом должно осуществляться за счет движения в локтевом суставе, вызывая натяжение механических тяг, расположенных внутри пальцев. Иметь не менее 4 типоразмеров протеза предплечья. Протез должен состоять из модуля кисти с пальцами соответствующего типоразмера, механизма ротации кисти, модуля предплечья, шарнирно соединенного с полугильзой плеча (плечевой аркой), с манжетой крепления и приемной гильзой культи предплечья. Гильза должна быть изготовлена индивидуально, по гипсовому слепку, путем ламинирования из термолина, а также из низкотемпературного пластика непосредственно по культе пациента. Положение пальцев протеза должно регулироваться движением руки в локтевом суставе, которое вызывает натяжение/ослабление тросов, натянутых от пальцев к плечу протеза. В протезе должна быть индивидуальная настройка силы схвата, путем регулировки степени натяжения тросов. Протез должен иметь пассивную ротацию кисти в лучезапястном суставе. Предплечье и арка должны изготавливаться по технологиям трехмерной печати индивидуально под пользователя. Остальные элементы должны иметь стандартные типоразмеры. Кончики пальцев должны быть оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. | 6 |