Приложение № 1 – Описание объекта закупки

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06-10-01 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки шагающие, складные, регулируемые по высоте, должны быть компактны при транспортировке и хранении, легко складываться без применения инструментов, не оставлять следов на полу иметь функцию «шагание». (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Ходунки должны иметь четкую маркировку. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Металлические части ходунков должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Наконечники ножек ходунков изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 2,4 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики). Наличие не менее 8 уровней регулировки высоты с шагом не более 25 мм (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Грузоподъемность не менее 100 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота не менее 760 мм. не более 980 мм (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Срок службы не менее 2 лет (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 32.50.22.129/32.50.22.129-00000012 | шт |
| 2 | 06-10-02 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки на колесах, складные, регулируемые по высоте, должны быть компактны при транспортировке и хранении, легко складываться без применения инструментов, не оставлять следов на полу иметь функцию «шагание». (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Ходунки должны иметь четкую маркировку. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Металлические части ходунков должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 2,7 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Диаметр колес изделия не менее 75 мм (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Наличие не менее 8 уровней регулировки высоты с шагом не более 25 мм (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Грузоподъемность не менее 100 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота не менее 800 мм. не более 980 мм (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Срок службы не менее 2 лет (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 32.50.22.129/32.50.22.129-00000012 | шт |
| 3 | 06-10-03 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки с опорой на предплечье Ходунки четырехколесные с опорой на предплечье оснащены мягким опорным столом, легко складываются и регулируются по высоте, оборудованы четырьмя колесами с двумя тормозами. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Рукоятки (ручки) ходунков имеют форму, которая обеспечивает прочность захвата, а также легкость чистки и санитарной обработки. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 12 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота регулировки подлокотной опоры от не менее 990 мм. до не более 1210 мм (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Ширина изделия не более 650 мм (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Грузоподъемность не менее100 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Срок службы не менее 2 лет (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 32.50.22.129/32.50.22.129-00000012 | шт |
| 4 | 06-10-04 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки с подмышечной опорой, складные, регулируемые по высоте. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Двойная регулировка: как высоты рамы, так и подмышечников. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) На стойках должны быть мягкие подмышечники. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Не оставляют следов на полу имеют функцию «шагание». (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Задние ножки должны иметь изгибы для предотвращения опрокидывания. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Изделие должно иметь следующие характеристики: Высота не менее 1080 мм. не более 1440 мм. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Ширина изделия не более 56,5 см (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Расстояние между подмышечными стойками – не более 480 мм (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Грузоподъемность не менее100 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Срок службы не менее 2 лет (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 32.50.22.129/32.50.22.129-00000012 | шт |
| 5 | 06-10-05 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки-роллаторы на 4-х колесах имеют два ручных тормоза, регулируемые по высоте ручки, сидение для отдыха, съемную сетку для продуктов. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Диаметр колес ходунков не менее 150 мм. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Грузоподъемность не менее 100 кг. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Высота не менее 770 мм. не более 900 мм (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Вес ходунков не более 9 кг. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Срок службы не менее 2 лет (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 32.50.22.129/32.50.22.129-00000012 | шт |
| 6 | 06-11-01 | Поручень | Поручни (перила) для самоподнимания угловые Поручни должны служить для удобства передвижения и самоподнимания инвалидов с ограниченными возможностями, как по дому, так и в санитарно-гигиенических комнатах. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Поручни должны предназначаться для крепления на стенах. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Длина поручней должна быть от 30 см до 100 см в зависимости от потребности инвалидов (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Диаметр трубы должен быть не более 3 см (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Поручни должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать массу пациента не менее 120 кг. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Поручни должны быть изготовлены из стальной трубы, по краям трубы должно иметься не менее 3-х отверстий под шурупы для более прочной фиксации поручня. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) На поручни должно быть нанесено противоскользящее порошковое покрытие. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Поручни должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Срок службы не менее 7 лет. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 32.50.22.129/32.50.22.129-00002085 | шт |
| 7 | 06-11-02 | Поручень | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) Поручни должны служить для удобства передвижения и самоподнимания инвалидов с ограниченными возможностями, как по дому, так и в санитарно-гигиенических комнатах. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Поручни должны предназначаться для крепления на стенах. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Длина поручней должна быть от 60 см до 100 см в зависимости от потребности инвалидов. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Поручни должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать массу пациента не менее 120 кг. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Длина захвата поручня должна быть не менее 45 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Диаметр трубы должен быть не более 3 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Поручни должны быть изготовлены из стальной трубы, по краям трубы должно иметься не менее 3-х отверстий под шурупы для более прочной фиксации поручня. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Покрытие поручней должно быть ровное, без пузырей и отслаиваний. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) На поручни должно быть нанесено противоскользящее порошковое покрытие. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Поручни должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Поручни должны иметь прямую конфигурацию. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Срок службы не менее 7 лет. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 32.50.22.129/32.50.22.129-00002085 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Ходунки, поручни - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Лакокрасочное покрытие ходунков, поручней должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, непрокрашенных участков.

Материалы из которых изготавливаются ходунки, поручни касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Ходунки, поручни должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации, ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки", ГОСТ Р 59436-2021 (ИСО 11199-2:2005). Национальный стандарт Российской Федерации. Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки роллаторы", "ГОСТ Р 51261-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования".

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет не менее 12 месяцев

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям, объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалидов на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.

Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.