Приложение № 1

Утверждаю

Заместитель начальника отдела социальных программ

ОСФР по Республике Тыва

____________ Ш.С. Чалама

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование согласно Приказа Минтруда 86н | Количество, шт. | Описание работ, качественные и функциональные характеристики изделия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульный, в том числе недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением 8-07-14 | 1 | 1. уровень ампутации: верхняя треть голени 1.2. состояние культи: функциональная; 1.3. уровень активности: 4 1.4. вес пациента: 72 кг; 1.5. протезирование: повторное 2.1. наименование разновидности модуля: приемная гильза; 3.1. наименование разновидности модуля (узла, элемента) вкладная гильза из вспененного полимера 4.1. наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа; 4.2. конструктивные особенности модуля стопы: стопа с микропроцессорным модулем; 5.2. конструктивные особенности модуля (узла, элемента): индивидуальное 6.1. наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка 7. дополнительный компонент (модуль) протеза, наименование разновидности модуля (узла, элемента): гидравлическая щиколотка с регулировкой флексий Постоянная приемная гильза должна быть из акриловых смол с системой регулирующей объемные размеры культи. Должны быть две пробные гильзы из листового термопласта. Крепление протеза должно осуществляться за счет чехла из полимерных материалов с фиксатором для крепления. Должна быть электронно-управляемая стопа с адаптивной лодыжкой. Стопа должна регулировать угол наклона лодыжки в зависимости от меняющегося рельефа местности, обеспечивая устойчивое положение стопы на лестнице и наклонных поверхностях. Должен быть динамичный углепластиковый модуль стопы с исключительными характеристиками переката. Протез должен иметь встроенный аккумулятор, с защитой от погодных воздействий. Облицовка должна быть мягкая полиуретановая, покрытие облицовки должны быть чулки косметические ортопедические. Тип протеза должен быть постоянный. |
|  | ИТОГО: | 1 |  |

Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии с модулем стопы с микропроцессорным управлением – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Изделие изготавливается с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для Получателя, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности Получателя, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Узлы протезов стойкие к воздействию физиологических растворов (пота).

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к качеству работ

Декларация о соответствии и/или сертификат соответствия (добровольная сертификация), выдаваемые органом по сертификации в установленном порядке предоставляются при наличии.

Изделие должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска", ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия».

ГОСТ Р 58447-2019 – протезы нижних конечностей с внешним источником питания, ГОСТ Р 53869-2021 – Протезы нижних конечностей.

Требования к упаковке и отгрузке Изделий

Упаковка Изделий обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с п. 4.11.5. ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".

Требование к результатам работ

Работы по обеспечению Получателя Изделиями следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена двигательная функции конечности и (или) восполнен косметический дефект, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателя Изделиями выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок, предоставляемый Исполнителем на Изделия, составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателями Актов сдачи-приемки работ. Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателями условий эксплуатации Изделий.

Исполнитель обязан указать индивидуальный номеров изделия или комплектующих протезов (серийный номер).

Место выполнения работ: Работы по снятию слепков, плановая примерка изделия, выдача готового изделия гражданину производится в пункте приема граждан, открытого на территории Республики Тыва, в г. Кызыле.

Пункт приема должен быть оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении, а также созданы условия для возможности примерки изделия.

Сроки выполнения работ: выполнение работ осуществляется в течение 45  календарных дней со дня получения Исполнителем направления, выдаваемого Заказчиком , работы должны быть выполнены не позднее 01.06.2024 года. Срок действия контракта 30.06.2024 года.

| Гарантийный срок на товар, работы, услуги | Гарантийный срок Товара с момента передачи Получателю должен составлять 24 месяца. Подрядчик должен оказывать гарантийный ремонт в течении гарантийного срока |
| --- | --- |

Консультант ОСП                                                     Кара-Сал Ч.М.