Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области протезами.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам протезов нижних конечностей

Требования к качеству работ.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5 Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Протезы должны соответствовать требованиям Федерального закона от 21.11.2011 года  №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ.

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов   конечностей пациентов с помощью протезов конечностей. Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к безопасности работ.

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Требования к результатам работ.

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей считаются эффективно исполненными, если у инвалидов восстановлены опорные и двигательные функции конечностей, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Гарантийный срок должен устанавливаться со дня выдачи готового изделия.

Срок дополнительной гарантии качества товара, работ, услуг не превышает срока службы товара.

Выполнение работ по контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателях, которым филиалом Заказчика выданы Направления на обеспечение изделиями. Прием, обслуживание, обучение пользованию и выдача протезно-ортопедических изделий осуществляется в стационарных пунктах, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30  июля 2015 года №527, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Ростовская область). Выполнение работ осуществляется в срок не более 60 календарных дней с момента получения Исполнителем Направлений, выданных филиалом Заказчика, но не позднее 11.07.2022 года.

| Наименование изделия | Функциональная характеристика изделия | Цена за единицу не более (руб.) | Кол-во, (шт.) | Срок выполнения работ не более (календарных дней) | Суммарная стоимои сть не более (руб.) | Срок гаран тии не менее (меся цев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии должен быть с несущей приемной гильзой из слоистого пластика с полимерным чехлом, углепластиковая стопа должна быть со средним и повышенным уровнем двигательной активности. Полуфабрикаты должны быть из титана. Чехлы должны быть махровыми, перлоновыми. Косметическая облицовка должна быть модульной- полиуретановой. Крепление должно быть вакуумным с полимерными наколенниками. Срок службы не менее 24 мес. | 350 650,99 | 1 | 60 | 350 650,99 | 12 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии должен быть с несущей приемной гильзой из слоистого пластика, Углепластиковая стопа должна быть с высоким уровнем энергосбережения для инвалидов с повышенным и высоким уровнем двигательной активности. Полимерный чехол должен быть без дистального соединения. Полуфабрикаты должны быть из титана. Должна быть вакуумная система крепления. Чехлы должны быть махровыми, перлоновыми. Косметическая облицовка должна быть модульной-пенополиуретановой. Крепление должно быть за счет вакуумного клапана и герметизирующего наколенника. Срок службы не менее 24 мес. | 495 314,90 | 1 | 60 | 495 314,90 | 12 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии. Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы должен быть углепластик и пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз должно быть из термопласта. Крепление на пациенте должно быть при помощи силиконового чехла и замка. Регулировочно - соединительные устройства должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам пациента. Стопа должна быть углепластиковой для средней и высокой активности. В комплекте модуля стопы должна быть косметическая оболочка. Стопа должна быть подобрана индивидуально под весовые параметры пациента, с учетом уровня двигательной активности. Косметическая облицовка должна быть индивидуальной. Срок службы не менее 24 мес. | 594 971,79 | 2 | 60 | 1 189 743,58 | 12 |
| Протез голени для купания | Протез голени для купания должен быть предназначен для принятия водных процедур, а также для перемещения по влажным и скользким поверхностям. Примерочная гильза должна быть индивидуальной по слепку с культи пациента. Изготовление пробных гильз должно быть из термопласта. Количество примерочных гильз не более одной. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол с гипоаллергенными свойствами. Крепление протеза должно быть с помощью силиконового чехла с замком, дополнительная герметизация осуществляется за счет наколенника из материала с гипоаллергенными свойствами. Регулировочно-соединительные устройства должны быть водостойкие, соответствовать весовым и нагрузочным параметрам пациента. Стопа должна быть специальной влагостойкой, с рифленой поверхностью. Срок службы не менее 36 мес. | 373 658,22 | 2 | 60 | 747 616,44 | 24 |
| ИТОГО: |  | 6 |  | 2 783 025,91 |  |