Описание объекта закупки

техническое задание к проведению  электронного запроса котировок на поставку технических средств реабилитации - слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемых) для обеспечения ими в 2024 году

| Наименование КТРУ | Описание технических и функциональных характеристик | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) 26.60.14.120-00000006 | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) должен быть предназначен для реабилитации детей и взрослых с кондуктивной тугоухостью. Слуховой аппарат костной проводимости должен иметь следующие характеристики: - способ крепления: мягкий бандажный фиксатор (мягкая головная лента); - способ обработки сигналов: цифровой; - способ настройки: цифровой; - количество каналов цифрового анализа и обработки - звукового сигнала: не менее 17; - количество встроенных направленных микрофонов: не менее 2; - количество программ прослушивания: не менее 4; - частотный диапазон: нижний предел, не менее – 250 Г, верхний предел, не более – 8000 Гц; - максимальный выходной уровень силы на 90 дБ (ВУС90), дБ: не более 117 дБ; - максимальный выходной уровень силы на 60 дБ (ВУС60): не более 105 дБ; - коэффициент гармонических искажений: не более 3 %; - уровень собственных шумов: не более 26 дБ; - задержка при обработке и передаче сигнала: не более 4,5 мс; - потребляемый ток в состоянии покоя: не более 1,4 мА; - вес без элемента питания: не более 9,8 гр. Костный вибратор должен быть расположен в одном корпусе с звуковым процессором (конструктивное исполнение слухового аппарата - моноблок). Гарантийное обслуживание системы: не менее 24 месяцев. Наличие сертификата соответствия ГОСТ РФ (декларации соответствия), регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | 2 |
| ИТОГО |  |  | 2 |

Количество – 2 шт.

Общие требования к транспортировке, условиям хранения и упаковке слуховых аппаратов.

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Слуховые аппараты должны иметь регистрационные удостоверения, действующие декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (с учетом изменений и дополнений).

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

1) Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» в частях:

1. «Область применения»,

4. «Типы и основные параметры»,

5. «Общие технические требования»,

8. «Транспортирование и хранение».

2) ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, в частях:

1.  «Область применения»,

4. «Общие технические требования».

Поставщик либо привлеченный им соисполнитель, должны осуществлять деятельность по дополнительной индивидуальной настройке слухового аппарата в течение всего срока действия государственного контракта на основании действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности  в области сурдологии-оториноларингологии.

Слуховые аппараты должны выдаваться индивидуально подобранные и настроенные врачом-сурдологом или сурдоакустиком, включая все его принадлежности: футляр, элемент питания, паспорт на изделие и (или) инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон.

Индивидуальный подбор и настройка слуховых аппаратов врачом-сурдологом или сурдоакустиком осуществляются в г. Белгороде и /или Белгородской области.

Сырье и материалы применяемые для изготовления слуховых аппаратов должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его  нормальной эксплуатации.

Слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования до места нахождения специализированного кабинета  выдачи изделий или места жительства получателей (дом, квартира). На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Транспортировка слуховых аппаратов должна осуществляться  любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к условиям исполнения контракта.

Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Сроки поставки товара: товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении получателей из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений до 22 ноября 2024 г.).

Место поставки товара:

-   по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

– в стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Требования к гарантийному сроку товара: Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов с последующей настройкой - 24 месяца со дня получения товара.