Техническое задание

на поставку кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов) в пользу граждан в целях их социального обеспечения

| № п/п | Наименование изделия/КОЗ | Наименование характеристик | Характеристики (описание) | Кол-во, штуки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для детей-инвалидов), комнатная/ 01.28.07.01.02.05 | 1 Функциональные и технические характеристики | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная предназначена для передвижения детей больных ДЦП с посторонней помощью в условиях помещения. Коляска имеет следующие характеристики: высококачественная синтетическая обивка, спинка с регулируемым углом наклона, сиденье с регулируемым углом наклона, подлокотники, регулируемые по высоте, подножка, регулирующаяся по высоте. Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень. | 1 |
|  |  | 2 Функциональные и технические характеристики | - ширина сиденья: 22 +- 1см, - глубина сиденья: 25 +- 1 см, - высота подлокотника: 13 +- 1см, - высота подножки 25 +- 1 см. |  |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для детей-инвалидов), комнатная/ 01.28.07.01.02.05 | 1 Функциональные и технические характеристики | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная предназначена для передвижения детей больных ДЦП с посторонней помощью в условиях помещения. Коляска имеет следующие характеристики: высококачественная синтетическая обивка, спинка с регулируемым углом наклона, сиденье с регулируемым углом наклона, подлокотники, регулируемые по высоте, подножка, регулирующаяся по высоте. Приспособления: боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень. | 1 |
|  |  | 2 Функциональные и технические характеристики | - ширина сиденья: 20 +-1см, - глубина сиденья: 28 +-1 см, - высота подлокотника: 14 +-1см, - высота подножки 28 +-1 см. |  |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)/ 01.28.07.02.02.05 | 1 Функциональные и технические характеристики | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная предназначена для передвижения детей больных ДЦП с посторонней помощью в условиях улицы. Коляска имеет следующие характеристики: высококачественная синтетическая обивка, спинка с регулируемым углом наклона, сиденье с регулируемым углом наклона, подлокотники, регулируемые по высоте, подножка, регулирующаяся по высоте. Приспособления: боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень. | 1 |
|  |  | 2 Функциональные и технические характеристики | - ширина сиденья: 25 +-1 см, - глубина сиденья: 28 +-1 см, - высота подлокотника: 14 +-1 см, - высота подножки: 28 +-1 см. |  |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для детей-инвалидов), комнатная/ 01.28.07.01.02.05 | 1 Функциональные и технические характеристики | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная предназначена для передвижения детей больных ДЦП с посторонней помощью в условиях помещения. Коляска имеет следующие характеристики: высококачественная синтетическая обивка, спинка с регулируемым углом наклона, сиденье с регулируемым углом наклона, подлокотники, регулируемые по высоте, подножка, регулирующаяся по высоте. Приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень. | 1 |
|  |  | 2 Функциональные и технические характеристики | - ширина сиденья: 21 +-1см, - глубина сиденья: 24+-1 см, - высота подлокотника: 14 +-1см, - высота подножки 19 +-1 см. |  |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)/ 01.28.07.02.02.05 | 1 Функциональные и технические характеристики | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная предназначена для передвижения детей больных ДЦП с посторонней помощью в условиях улицы. Коляска имеет следующие характеристики: - высококачественная синтетическая обивка, -спинка с регулируемым углом наклона, - сиденье с регулируемым углом наклона, - подлокотники, регулируемые по высоте, - подножка, регулирующаяся по высоте. Приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень. | 1 |
|  |  | 2 Функциональные и технические характеристики | - ширина сиденья: 26 +-1см, - глубина сиденья: 24 +-1 см, - высота подлокотника: 14 +-1 см, -высота подножки: 19 +-1 см. |  |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для детей-инвалидов), комнатная/ 01.28.07.01.02.05 | 1 Функциональные и технические характеристики | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная предназначена для передвижения детей больных ДЦП с посторонней помощью в условиях помещения. Коляска имеет следующие характеристики: высококачественная синтетическая обивка, спинка с регулируемым углом наклона, сиденье с регулируемым углом наклона, подлокотники, регулируемые по высоте, подножка, регулирующаяся по высоте. Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень. | 1 |
|  |  | 2 Функциональные и технические характеристики | - ширина сиденья: 26 +-1см, - глубина сиденья: 32 +-1 см, - высота подлокотника: 17 +-1 см, - высота подножки 35 +-1 см. |  |
| 7 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)/ 01.28.07.02.02.05 | 1 Функциональные и технические характеристики | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная предназначена для передвижения детей больных ДЦП с посторонней помощью в условиях улицы. Коляска имеет следующие характеристики: высококачественная синтетическая обивка, спинка с регулируемым углом наклона, сиденье с регулируемым углом наклона, подлокотники, регулируемые по высоте, подножка, регулирующаяся по высоте. Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень. | 1 |
|  |  | 2 Функциональные и технические характеристики | - ширина сиденья: 27+-1см, - глубина сиденья: 24+-1 см, - высота подлокотника: 14 +-1см, -высота подножки: 21 +-1 см. |  |
| 8 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для детей-инвалидов), комнатная/ 01.28.07.01.02.05 | 1 Функциональные и технические характеристики | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная предназначена для передвижения детей больных ДЦП с посторонней помощью в условиях помещения. Коляска имеет следующие характеристики: высококачественная синтетическая обивка, спинка с регулируемым углом наклона, сиденье с регулируемым углом наклона, подлокотники, регулируемые по высоте, подножка, регулирующаяся по высоте. Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень. | 1 |
|  |  | 2 Функциональные и технические характеристики | - ширина сиденья: 27 +- 1см, - глубина сиденья: 30 +- 1 см, - высота подлокотника: 17 +- 1см, - высота подножки 30 +-1 см. |  |
| 9 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для детей-инвалидов), комнатная/ 01.28.07.01.02.05 | 1 Функциональные и технические характеристики | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная предназначена для передвижения детей больных ДЦП с посторонней помощью в условиях помещения. Коляска имеет следующие характеристики: высококачественная синтетическая обивка, спинка с регулируемым углом наклона, сиденье с регулируемым углом наклона, подлокотники, регулируемые по высоте, подножка с регулируемой опорой стопы. Приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень. | 1 |
|  |  | 2 Функциональные и технические характеристики | - ширина сиденья: 25 +-1см, - глубина сиденья: 30 +-1 см, - высота подлокотника: 14 +- 1см, - высота подножки 24 +- 1 см. |  |
| 10 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)/ 01.28.07.02.02.05 | 1 Функциональные и технические характеристики | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная предназначена для передвижения детей больных ДЦП с посторонней помощью в условиях улицы. Коляска имеет следующие характеристики: высококачественная синтетическая обивка, спинка с регулируемым углом наклона, сиденье с регулируемым углом наклона, подлокотники, регулируемые по высоте, подножка, регулирующаяся по высоте. Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень. | 1 |
|  |  | 2 Функциональные и технические характеристики | - ширина сиденья: 24+-1см, - глубина сиденья: 28+-1 см, - высота подлокотника: 14 +-1см, -высота подножки: 24 +-1 см. |  |
| 11 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для детей-инвалидов), комнатная/ 01.28.07.01.02.05 | 1 Функциональные и технические характеристики | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная предназначена для передвижения детей больных ДЦП с посторонней помощью в условиях помещения. Коляска имеет следующие характеристики: - высококачественная синтетическая обивка, -спинка с регулируемым углом наклона, - сиденье с регулируемым углом наклона, - подлокотники, регулируемые по высоте, - подножка с регулируемой опорой стопы. Приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, поясной ремень. | 1 |
|  |  | 2 Функциональные и технические характеристики | - ширина сиденья: 21+-1см, - глубина сиденья: 24+-1 см, - высота подлокотника: 13 +-1см, - высота подножки 21 +-1 см. |  |
| 12 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)/ 01.28.07.02.02.05 | 1 Функциональные и технические характеристики | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная предназначена для передвижения детей больных ДЦП с посторонней помощью в условиях улицы. Коляска имеет следующие характеристики: высококачественная синтетическая обивка, спинка с регулируемым углом наклона, сиденье с регулируемым углом наклона, подлокотники, регулируемые по высоте, - подножка, регулирующаяся по высоте. Приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, поясной ремень. | 1 |
|  |  | 2 Функциональные и технические характеристики | - ширина сиденья: 25 +- 1см, - глубина сиденья: 24 +- 1 см, - высота подлокотника: 13 +- 1см, - высота подножки: 21 +- 1 см. |  |
|  | ИТОГО | 12 |

Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресло-коляска комнатная, прогулочная с механическим приводом должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

- государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия; национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний; межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1315-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»; межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro; межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия; национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», в части подтверждения биологической безопасности частей кресла-коляски, с которыми тело человека контактирует непосредственно – ободья ручного привода и ручки рычажной системы привода ручки рамы для сопровождающего, подлокотники, подголовник, санитарное оснащение;

- государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры;

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы»;

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса;

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность;

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Обязательно наличие регистрационного удостоверения.

Товар (кресла-коляски комнатная, прогулочная с механическим приводом) должен соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия»;

Товар должен отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Товар должен быть оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Маркировка Товара должна содержать: - наименование изготовителя; - адрес изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер кресла-коляски;

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. N 107н.

Гарантийный срок на коляски – 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.

Если в течении действия гарантии на товар был обнаружен недостаток, Получатель может обратиться к Исполнителю для проведения бесплатного ремонта и устранения выявленных дефектов.

Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара и не позднее 20 июня 2024 г.

Место поставки - Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Новгородская область), право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».