Техническое задание

на оказание услуг по ремонту протезно-ортопедических изделий в пользу граждан с целью их социального обеспечения

| № п/п | Наименование услуги по КТРУ/КОЗ | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по ремонту прочего оборудования/ 02.37.01.02 Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия (усл. ед.) | Ремонт протеза нижней конечности | Замена силиконо-гелевого чехла для протеза нижней конечности (в том числе высокофункционального). |
| 2 | Услуги по ремонту прочего оборудования/ 02.34.01.02 Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия (усл. ед.) | Ремонт протеза нижней конечности | Замена силиконо-гелевого чехла для протеза нижней конечности (в том числе высокофункционального). |
| 3 | Услуги по ремонту прочего оборудования/ 02.34.01.02 Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия (усл. ед.) | Ремонт протеза нижней конечности | Замена коленного модуля, косметической облицовки модульной, чехлов перлоновых. |
| 4 | Услуги по ремонту прочего оборудования/ 02.34.01.02 Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия (усл. ед.) | Ремонт протеза нижней конечности | Замена приёмной гильзы протеза нижней конечности (в т.ч. высокофункционального). Несущая приёмная гильза протеза нижней конечности (в т.ч. высокофункционального) индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика. Чехлы перлоновые. Косметическая облицовка модульная. Крепление поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. |
| 5 | Услуги по ремонту прочего оборудования/ 02.34.01.02 Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия (усл. ед.) | Ремонт протеза нижней конечности | Замена стопы ППУ в протезе нижней конечности |
| 6 | Услуги по ремонту прочего оборудования/ 02.34.01.02 Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия (усл. ед.) | Ремонт протеза нижней конечности | Замена стопы с оболочкой со средней степенью энергосбережения для протеза нижней конечности (в том числе высокофункционального) |
| 7 | Услуги по ремонту прочего оборудования/ 02.34.01.02 Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия (усл. ед.) | Ремонт протеза нижней конечности | Замена крепления (кожаных полуфабрикатов) в протезах нижних конечностях. |
| 8 | Услуги по ремонту прочего оборудования/ 02.37.01.02 Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия (усл. ед.) | Ремонт протеза верхней конечности | Замена кисти в протезе верхних конечностей, манжетка. |

КТРУ 33.19.10.000-00000002

Объем услуг по ремонту протезов нижних конечностей

Объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить в соответствии с п. 24 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с ч. 2 ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) оплата оказанных услуг по ремонту протезов осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

Требование к качеству услуг

Протезы должны ремонтироваться с учётом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента. Приёмные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потёртостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании изделий.

Материалы приёмных гильз, контактирующих с телом человека должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно - стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Требования к результатам услуг

Оказание услуг по ремонту протезно-ортопедических изделий следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Услуги по ремонту протезов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку предоставления гарантий качества услуг

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев со дня подписания сторонами Акта сдачи-приёмки работ, услуг.

Место оказания услуг – Российская Федерация. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата услуг (отремонтированных изделий) на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области. При невозможности Получателя либо его представителя (в случае получения результата услуг) самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата услуг (отремонтированного изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести ремонт изделия с учетом физиологических особенностей каждого Получателя.

Сроки оказания услуг – не позднее 08 ноября 2024 года (в отношении каждого конкретного Получателя в срок не превышающий 15 календарных дней с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением).