ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для социального обеспечения

Предмет аукциона -  выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для социального обеспечения.

Место выполнения работ: г. Астрахань и Астраханская область (передача готового изделия осуществляется по месту проживания Получателя или по месту нахождения Исполнителя). В случае выбора Получателем способа получения Изделия через пункт выдачи: обеспечить передачу Изделия Получателю в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи Изделия, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Изделия и склад Исполнителя должны быть оснащены видеокамерами.

Количество  – 5 шт.

| Наименование | Технические характеристики | ОКПД2 | Кол-во изделий, шт | Инструкция по заполнению заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез стопы 8-07-01 | Протез стопы, без косметической облицовки, приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку культи). Материал постоянной приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из листовых вспененных материалов. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Стопа имеет малую монтажную высоту, эластична в фазе переката, индивидуального изготовления из листовых вспененных материалов с силовыми элементами на основе углеродного волокна и полимерных смол, постоянный. | 32.50. 22.121 | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | Протез бедра модульный, изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза, унифицированная (без пробных гильз) или индивидуальная (одна пробная гильза), материал унифицированной постоянной гильзы: слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза поясное, с использованием бандажа или вакуумное. Регулировочно-соединительное устройства соответствуют весу получателя. Стопа бесшарнирная, полиуретановая, монолитная или стопа шарнирная, полиуретановая, монолитная. Коленный шарнир одноосный замковый или коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза: постоянный. Выбор материалов и креплений, применяемых для изготовления протезов, зависит от индивидуальных потребностей. | 32.50. 22.121 | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приемных (пробных) гильз – 1 шт. Крепление поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), РСУ на нагрузку до 100кг. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором, коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Постоянный. | 32.50. 22.121 | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протез голени для купания 8-07-04 | Протез голени для купания с несущей приемной гильзой из слоистого пластика на основе акриловых смол, с полимерным чехлом, бесшарнирная влагозащищенная стопа с повышенной упругостью носочной части для людей с низким, средним и повышенным уровнями двигательной активности. Стопа водостойкая, со специальным рифлением, обладает хорошей адгезией к полу благодаря особому составу материала и структуре опорной поверхности. Вкладная гильза из вспененных материалов, крепление вакуумное с "герметизирующим" коленным бандажом, РСУ на нагрузку до 125 кг. Протез для купания с высокой степенью влагозащищенности, специальный. | 32.50. 22.121 | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протез голени модульный. Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), чулки перлоновые ортопедические, приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Приёмных (пробных) гильз – 1 шт, без вкладной гильзы, чехол полимерный гелиевый, низкой плотности. Система крепления устанавливается в зависимости от индивидуальных потребностей получателя. Крепление с использованием замка для полимерных чехлов и манжеты с шинами бедра. РСУ на нагрузку до 125 кг, стопа бесшарнирная, полиуретановая, монолитная, без дополнительных функциональных устройств. Постоянный. | 32.50. 22.121 | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Документы по стандартизации применяемые к данному ТСР:

ГОСТ ISO 10993-1-2021 – «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

ГОСТ ISO 10993-5-2011 – «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro».

ГОСТ ISO 10993-10-2011 – «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

ГОСТ Р 52770-2023 – «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно- химических  и токсикологических испытаний».

ГОСТ Р 51632-2021 – «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

ГОСТ Р ИСО 22523-2007 – «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

ГОСТ Р 53869-2021 – «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

ГОСТ Р 51191-2019 – «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Технические и функциональные характеристики:

Выполняемые работы по социальному обеспечению Получателей протезами нижних конечностей содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий,   направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и устранение косметических дефектов нижних конечностей пострадавших с помощью протезов.

Требования к упаковке и отгрузке изделия:

При необходимости отправка протезов к месту нахождения Получателя осуществляется с соблюдением требований ГОСТ 20790-93 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»,  " ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний" к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к безопасности изделия:

Выполнение работ должно осуществляться при наличии у Исполнителя документов, подтверждающих соответствие изделий (декларации о соответствии продукции либо сертификат соответствия), или иных документов, свидетельствующих о качестве безопасности изделий, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ:

Гарантийный срок на протезы нижних конечностей составляет  12 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения не должен превышать 20 рабочих дней. При выдаче изделия получателю предоставить гарантийные талоны, дающие получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание изделия. В гарантийный талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам  гарантийного обслуживания изделия. В случае обнаружения получателем в течение гарантийного срока изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), исполнителем (подрядчиком) должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена его замена на аналогичное изделие надлежащего качества. Исполнитель (подрядчик) должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена его замена на аналогичное изделие надлежащего качества. Исполнитель (подрядчик) должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания получателя с последующей доставкой изделия до получателя по указанному адресу с подъёмом на этаж.